Бугульминский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

Казанский национальный исследовательский технологический университет

И.А. Мутугуллина

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»

для студентов направления подготовки 18.03.01

Бугульма, 2021

Варианты условий задач определяются по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки). Работы, выполненные не по своему варианту, рассматриваться не будут. При выполнении контрольных работ необходимо:

- выписать условие задачи;

- решение сопровождать краткими пояснениями, в которых показать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу и откуда они берутся (например, из условия задачи, из справочника, определены ранее*;

- проставить размерности (в системе СИ);

- задачи сопровождать соответствующими схемами или диаграммами;

- сформулировать краткие  выводы по результатам расчётов.

Выполненные задания должны быть сданы на проверку до начала сессии.

Контрольная работа принимается, если она не содержит ошибок принципиального характера, и защищается при личной беседе с преподавателем. Если работа выполнена неверно, она возвращается с указаниями для исправления. Не разрешается вносить исправления в первоначальный текст. Новое решение прилагается к выполненному ранее.

Задача № ТД - 1

Определить газовую постоянную, кажущуюся молекулярную массу, плотность и удельный объем при нормальных условиях для смеси идеальных газов, объемное содержание которых задано.

Найти также средние массовые теплоемкости этой смеси при постоянном давлении р1 в интервале температур от t1 до t2 и определить количество теплоты для изобарного нагревания т кг газовой смеси от t1 до t2 , если задан общий начальный объем этой смеси Vсм. Данные для расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | р1, бар | Vсм, м3. | t1 0С | t2 0С | Предпоследняя цифра шифра | Объемный состав газовой смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N2 | O2 | H2 | CO2 |
| 0 | 1 | 50 | 100 | 500 | 0 | 70 | 20 | 10 |  |
| 1 | 3 | 60 | 200 | 600 | 1 | 70 |  | 10 | 20 |
| 2 | 5 | 70 | 300 | 700 | 2 | 60 | 10 |  | 30 |
| 3 | 7 | 80 | 400 | 600 | 3 | 50 |  | 10 | 40 |
| 4 | 9 | 90 | 100 | 400 | 4 | 40 | 5 |  | 55 |
| 5 | 2 | 40 | 200 | 500 | 5 | 30 | 20 |  | 50 |
| 6 | 4 | 30 | 300 | 600 | 6 | 20 | 10 |  | 70 |
| 7 | 6 | 20 | 400 | 700 | 7 | 50 |  | 5 | 45 |
| 8 | 8 | 10 | 100 | 500 | 8 | 45 | 5 | 50 |  |
| 9 | 10 | 100 | 200 | 600 | 9 | 1020 |  | 20 | 70 |

Задача № ТД - 2

т кг газа расширяется политропно с показателем политропы п от начального состояния с параметрами р1 и t1 до конечного давления р2. Определить теплоту Q работу L, изменение внутренней энергии, энтальпии Н и энтропии . Считать, что с = const

Изобразить процесс на pv-диаграмме без соблюдения масштаба. Данные для расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Последняя цифра шифра | Газ | m, кг | n | Предпоследняя цифра шифра | р1, МПа | t1 0С. | Р2, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | N2 | 10 | 1,0 | 0 | 0,2 | 10 | 0,8 |
| 1 | O2 | 20 | 1,1 | 1 | 0,4 | 15 | 2,0 |
| 2 | H2 | 30 | 1,2 | 2 | 0,6 | 20 | 3,0 |
| 3 | CO2 | 40 | 1,3 | 3 | 0,8 | 25 | 6,4 |
| 4 | N2 | 50 | 1,4 | 4 | 1,0 | 30 | 8,0 |
| 5 | O2 | 60 | 1,0 | 5 | 1,2 | 50 | 12,0 |
| 6 | H2 | 70 | 1,1 | 6 | 1,4 | 70 | 14,0 |
| 7 | CO2 | 80 | 1,2 | 7 | 1,6 | 100 | 16,0 |
| 8 | N2 | 90 | 1,3 | 8 | 1,8 | 120 | 18,0 |
| 9 | O2 | 100 | 1,4 | 9 | 2,0 | 140 | 20,0 |

Задача № ТД - 3

Водяной пар при давлении р1 и температуре t1, дросселируется до давления р2. Определить неизвестные параметры пара h, v, s в начале и в конце дросселирования и потерю работоспособности .

Принять температуру окружающей среды равной t0. Изобразить процессы на hs-диаграмме (см. в приложении).

Данные для расчета приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра | t1, 0С | р1, МПа | Предпоследняя цифра шифра | p2, МПа | t0 ,С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 700 | 50 | 0 | 0,5 | 10 |
| 1 | 600 | 30 | 1 | 0,3 | 15 |
| 2 | 500 | 20 | 2 | 0,2 | 20 |
| 3 | 400 | 10 | 3 | 0,1 | 25 |
| 4 | 300 | 5 | 4 | 0,05 | 30 |
| 5 | 650 | 50 | 5 | 0,5 | 10 |
| 6 | 550 | 30 | 6 | 0,3 | 15 |
| 7 | 450 | 20 | 7 | 0,2 | 20 |
| 8 | 350 | 10 | 8 | 0,1 | 25 |
| 9 | 500 | 30 | 9 | 0,3 | 30 |

Задача № ТД - 4

Определить холодильный коэффициент  парокомпрессионной аммиачной холодильной установки (с дросселем), массовый расход аммиака т, кг/с и теоретическую мощность привода компрессора Nкомпр. по заданным значениям температуры влажного насыщенного пара NН3 на входе в компрессор t1; и температуре сухого насыщенного пара за компрессором t2 и холодопроизводительности установки Q.

Изобразить схему установки и цикл на Тs-диаграмме. Данные для расчета приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра | t1, 0С | t2, 0С | Предпоследняя цифра шифра | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -10 | 40 | 0 | 150 |
| 1 | -15 | 35 | 1 | 180 |
| 2 | -20 | 30 | 2 | 200 |
| 3 | -25 | 25 | 3 | 220 |
| 4 | -20 | 15 | 4 | 250 |
| 5 | -25 | 20 | 5 | 280 |
| 6 | -20 | 25 | 6 | 300 |
| 7 | -15 | 20 | 7 | 160 |
| 8 | -10 | 25 | 8 | 190 |
| 9 | -15 | 30 | 9 | 200 |

Задача № ТД - 5

Путем сравнительного расчета показать целесообразность применения пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления на примере паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Для этого определить предполагаемое теплопадение, термический КПД цикла и удельный расход пара для двух вариантов значений начальных и конечных параметров пара. Указать конечное значение степени сухости х2 (при давлении p2) на TS- и hs-диаграммах.

Изобразить схему простейшей паросиловой установки и дать краткое описание ее работы. Данные для решения задачи взять из табл. 5.

Таблица 5

| Последняя цифра шифра | Параметры пара I варианта | Предпоследняя цифра шифра | Параметры пара II варианта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р1, МПа | t1 0С. | Р2, кПа |  | р1, МПа | t1 0С. | Р2, кПа |
| 0 | 1,5 | 250 | 80 | 0 | 8,0 | 480 | 3 |
| 1 | 2,0 | 300 | 70 | 1 | 9,0 | 480 | 4 |
| 2 | 2,5 | 325 | 90 | 2 | 10,0 | 500 | 4 |
| 3 | 2,0 | 350 | 100 | 3 | 11,0 | 520 | 4 |
| 4 | 2,5 | 375 | 110 | 4 | 12,0 | 530 | 5 |
| 5 | 3,0 | 350 | 90 | 5 | 12,0 | 540 | 3 |
| 6 | 3,5 | 370 | 80 | 6 | 13,0 | 550 | 4 |
| 7 | 3,0 | 400 | 70 | 7 | 14,0 | 560 | 4 |
| 8 | 4,0 | 425 | 90 | 8 | 14,0 | 580 | 5 |
| 9 | 4,5 | 400 | 100 | 9 | 15,0 | 600 | 5 |

Задача № ТП-1.

Определить плотность теплового потока q, передаваемого теплопроводностью:

1) через однослойную плоскую металлическую стенку толщиной

2) через двухслойную плоскую стенку: первая стенка покрыта плоским слоем изоляции толщиной .

Температуры внешних поверхностей tc1 и tc2 в обоих случаях одинаковы.

Данные для решения задачи взять из табл. 1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Материал стенки | Толщина стенки , мм | tc1 0С | tc2 0С | Предпоследняя цифра шифра | Материал изоляции | Толщина изоляции , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Медь | 2 | 190 | 50 | 0 | Асбест | 20 |
| 1 | Алюминий | 3 | 180 | 40 | 1 | Накипь | 10 |
| 2 | Сталь | 4 | 170 | 50 | 2 | Пенопласт | 40 |
| 3 | Нерж. сталь | 2 | 160 | 60 | 3 | Накипь | 10 |
| 4 | Чугун | 5 | 150 | 40 | 4 | Резина | 50 |
| 5 | Латунь | 3 | 180 | 50 | 5 | Асбест | 10 |
| 6 | Медь | 2 | 170 | 60 | 6 | Резина | 40 |
| 7 | Алюминий | 3 | 160 | 50 | 7 | Накипь | 10 |
| 8 | Сталь | 4 | 150 | 60 | 8 | Пенопласт | 50 |
| 9 | Чугун | 4 | 140 | 70 | 9 | Асбест | 10 |