Министерство  науки  и высшего образования Российской Федерации

Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего  образования

Казанский национальный исследовательский технологический  университет

__________________________________________________________________

Кафедра «Технологические машины и оборудование»

Методические указания к написанию контрольной работы по дисциплине «Прикладная механика»

для студентов заочной формы обучения

18.03.01 Химическая технология, 2  семестр; полн.

Преподаватель:  доцент  Иванов В.А.

УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Прикладная механика включает в себя две части.

1 часть включает задания № С.2.

Прежде чем приступать к решению контрольных заданий, необходимо разобрать решение типовых задач.

В качестве номера варианта (Вар.) служат последние две цифры номера зачетной книжки, если полученное число (Чис.) от 1 до 30, то Вар.= Чис. Если получается число от 31 до 60, то Вар.= Чис. - 30, если от 61 до 90, то Вар.= Чис. - 60, если от 91 до 100, то Вар.= Чис. - 90.

Контрольные работы следует выполнять в обычной тетради. В заголовке контрольной работы должны быть написаны: номер контрольной работы, название дисциплины, фамилия, имя и отчество студента (полностью), номера зачетной книжки, варианта, дата отсылки работы, точный почтовый адрес.

Перед решением задачи надо выписать полностью ее условие с числовыми данными, сделать аккуратный эскиз в масштабе. Решение должно сопровождаться краткими пояснениями, чертежами и формулами, необходимыми для расчетов. Надо избегать многословных пояснений и пересказа учебника. Необходимо указывать размерности всех величин и подчеркивать окончательные результаты. Расчеты производить до двух или трех значащих цифр в соответствии с необходимой точностью. На каждой странице необходимо оставлять поля в 5 см для замечаний преподавателя.

Внимание:

Задания для выполнения контрольной работы необходимо взять с учебного пособия Яблонский А.А., Норейко С.С, Вольфсон С.А и др. Сборник задач для курсовых работ по теоретической механике. Под редакцией Яблонского А.А. М.: «Интегран-пресс»., 2003-384с.

2 часть включает задания № 1.1, 1.3 и 2.1.

Задания выбираются в соответствии с выданным студенту вариантом и шифром. По номеру варианта выбирается расчетная схема. В качестве номера варианта  служит последняя  цифра зачетной книжки, а в качестве шифра последние четыре цифры. По номеру шифра выбираются данные. Для этого над шифром необходимо расположить первые четыре буквы русского алфавита, например,

шифр - 2753.

АБВГ

Из каждого столбца таблицы, обозначенной сверху определенной буквой (например, Б), надо взять ту строку, номер которой совпадает с цифрой, стоящей под этой буквой (цифра 7). Работы, выполненные с нарушением этих правил, не засчитываются.

Контрольные работы следует выполнять на листах формата А4. В заголовке контрольной работы должны быть написаны: номер контрольной работы, название дисциплины, фамилия, имя и отчество студента (полностью), название направления, номера зачетной книжки, варианта и шифра.

ЗАДАЧА 1.1

Стальной ступенчатый стержень (приложение 1, рис. 1.1) находится под действием продольной силы F и собственного веса (у = 78 кН/м3).

Требуется:

1) построить эпюры продольных усилий и напряжений;

2) определить опасное сечение и произвести проверочный расчет стержня, если σ adm = 160 МПа;

3) определить абсолютное удлинение стержня (Е = 2×105 МПа).

Данные взять из таблицы 1.1

Таблица 1.1

| № строки | F, кН | А, см2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
|  | В | А | Б | Г | А |
| 0 | 11 | 11 | 2.1 | 3.0 | 1.1 |
| 1 | 12 | 12 | 2.2 | 2.9 | 1.2 |
| 2 | 13 | 13 | 2.3 | 2.8 | 1.3 |
| 3 | 14 | 14 | 2.4 | 2.7 | 1.4 |
| 4 | 15 | 15 | 2.5 | 2.6 | 1.5 |
| 5 | 16 | 16 | 2.6 | 2.5 | 1.6 |
| 6 | 17 | 17 | 2.7 | 2.4 | 1.7 |
| 7 | 18 | 18 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
| 8 | 19 | 19 | 2.9 | 2.2 | 1.9 |
| 9 | 20 | 20 | 3.0 | 2.1 | 2.0 |

Приложение 1

Рисунок 1.1.

ЗАДАЧА 1.3

Для заданного вала (приложение 1 рис.1.3) требуется:

1) построить эпюру крутящих моментов;

2) определить диаметр вала из расчета на прочность (τadm = 100 МПа) и округлить его до ближайшего значения: 30, 35, 40, …, 100 мм;

3) построить эпюры углов закручивания  (G = 8×104 МПа);

4) проверить выполнение условия жесткости, если относительный угол закручивания θadm = 6° на 1 метр длины.

Данные в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № строки | М1 | М2 | М3 | М4 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кН . м | м |
|  | Б | А | Г | В | Б | А | Г | В |
| 1 | 1.1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 2.0 |
| 2 | 1.2 | 4.5 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 1.9 |
| 3 | 1.3 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 1.8 |
| 4 | 1.4 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.7 |
| 5 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 |
| 6 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| 7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| 8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
| 9 | 1.9 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
| 0 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 1.1 |

Приложение 1

Рисунок 1.3

ЗАДАЧА 2.1

Для заданной балки (приложение 2 рис.2.1) требуется:

1) построить эпюры поперечных сил Qz и изгибающих моментов My;

2) подобрать деревянную балку (σadm = 8МПа; τadm=4МПа):

а) круглого поперечного сечения;

б) прямоугольного поперечного сечения при заданном соотношении h/b.

Данные взять из таблицы 2.1

Таблица 2.1

| № строки | F, кН | М, кН . м | q, кН/м | h/b | а | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м |
|  | Б | А | Г | В | А | В | Г |
| 1 | 10 | 55 | 5 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 0.6 |
| 2 | 15 | 50 | 10 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 0.4 |
| 3 | 20 | 45 | 15 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 2.4 |
| 4 | 25 | 40 | 20 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 2.6 |
| 5 | 30 | 35 | 25 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 2.0 |
| 6 | 35 | 30 | 30 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 2.2 |
| 7 | 40 | 25 | 35 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| 8 | 45 | 20 | 40 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| 9 | 50 | 15 | 45 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 |
| 0 | 55 | 10 | 50 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |

Приложение 2

Рисунок 2.1