Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения.

Контрольная работа предусматривает выполнение 2-х практических  заданий.

Все материалы предоставляются в установленные сроки преподавателю, ведущему дисциплину «Управление техническими системами и элементная база», в письменном виде.

Защита контрольных работ производится после проверки полноты и качества выполнения контрольной работы и в сроки, определяемые учебным планом.

Оценка за контрольную работу выставляется по результатам оценки каждого из заданий.

Вариант заданий выбирается согласно последней цифре зачётной книжки.

1 задание

по теме «Передаточные функции АСР»

Общее задание

Р

ОУ

x

e

u

y

f

Дана одноконтурная АСР, для которой определена передаточная функция регулятора (Р) с настройками и дифференциальное уравнение объекта управления (ОУ). Требуется определить:

- передаточную функцию разомкнутой системы W∞(s);

- характеристическое выражение замкнутой системы (ХВЗС);

- передаточные функции замкнутой системы Фз(s) – по заданию,

Фв(s) – по возмущению, ФЕ(s) – по ошибке;

- коэффициенты усиления АСР;

- устойчивость системы.

Пример решения задания

Дан ПИ-регулятор с ПФ вида Wp = 2 +  и объект управления, описываемый дифференциальным уравнением

.

Определяется передаточная функция объекта:

.

Тогда передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

.

ХВЗС:

D(s) = A(s) + B(s) = 2s4 + 3s3 + s2 + 2s3 + 9s2 + 6s + 1 = 2s4 + 5s3 + 10s2 + 6s + 1.

Передаточные функции замкнутой системы:

- по заданию,

- по ошибке,

- по возмущению.

По передаточным функциям определяются коэффициенты усиления путем подстановки в них s = 0:

Кз = Фз(0) = 1 – по заданию;

КЕ = ФЕ(0) = 0 – по ошибке;

Кв = Фв(0) = 0 – по возмущению.

Устойчивость АСР определяется по критерию Гурвица.

Поскольку коэффициенты ХВЗС а4 = 2, а3 = 5, а2 = 10, а1 = 6, а0 = 1 (степень полинома n = 4), то матрица Гурвица имеет вид

(обратите внимание на сходство строк матрицы: 1 с 3 и 2 с 4). Определители:

Δ1 = 5 > 0,

,

Δ4 = 1* Δ3 = 1*209 > 0.

Поскольку все определители положительны, то АСР устойчива.   ♦

Варианты заданий

| Вариант | ПФ регулятора | Дифференциальное уравнение ОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wp = 4 + ; |  |
| 2 | Wp = 5 + ; |  |
| 3 | Wp = 0,5 |  |
| 4 | Wp = 2 + ; |  |
| 5 | Wp = 1 + ; |  |
| 6 | Wp = 4 |  |
| 7 | Wp = 5 + ; |  |
| 8 | Wp = 8 |  |
| 9 | Wp = 4 + ; |  |
| 10 | Wp = |  |

2 задание

по теме «Идентификация объекта управления и определение настроек регулятора формульным методом»

Общее задание

По табличным данным построить переходную кривую объекта, определить параметры передаточной функции объекта, рассчитать настройки ПИД-регулятора, обеспечивающие 20%-ное перерегулирование.

Обозначены: Х – входное воздействие объекта, Y – выходное,  - запаздывание объекта (в таблицу не включено).

Варианты заданий

Задание № 1.	X = 0,15 кг/см2;	Y = 24 С;	  = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,0 | 4,4 | 8,8 | 12,8 | 16,0 | 18,8 | 21,0 | 22,2 | 23,8 | 24,0 |

Задание № 2. X = 15 кПа;	Y = 150 мм;   зап = 0,15 мин

| t, мин | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 9 | 20 | 34 | 52 | 79 | 108 | 124 | 136 | 143 | 148 | 149,7 | 150 |

Задание № 3. X = 90 м3/ч;	   Y = 45 С;	    зап = 0,1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,0 | 5,5 | 16,0 | 25,5 | 31,5 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 41,7 | 43,0 | 43,8 | 44,5 | 45,0 |

Задание № 4. X = 0,25 кг/см2;   Y = 8 С;    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,00 | 0,10 | 1,30 | 2,75 | 3,90 | 4,90 | 5,70 | 6,30 | 6,70 | 7,20 | 7,50 | 7,70 | 7,85 | 7,95 | 8,00 | 8,00 |

Задание № 5. X = 0,5 кг/см2;   Y = 36 С;   зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 4,0 | 8,3 | 12,8 | 16,5 | 19,2 | 21,3 | 23,3 | 25,0 | 27,0 | 28,5 |

Задание № 6. X = 0,1 кг/см2;  Y = 7 С;    зап = 0,35 мин

| t, мин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,6 | 4,45 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,75 | 6,9 | 7,0 |

Задание № 7. X = 0,25 кг/см2;  Y = 7,5 С;    зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 0,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 | 2,3 | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Задание № 8. X = 0,055 кг/см2;   Y = 0,149 %;	    зап = 40 с

| t, мин | 0 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,009 | 0,032 | 0,060 | 0,089 | 0,116 | 0,130 | 0,141 | 0,149 | 0,149 |

Задание № 9. X = 0,2 кг/см2;  Y = 23 С;   зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,6 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 8,2 | 11,2 | 14 | 16,4 |

Задание № 10. X = 0,2 кг/см2;   Y = 30 С;    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 |

Экзаменационные вопросы по курсу

«Управление техническими системами и элементная база»

Вопросы по первой части курса (Теория Автоматического Управления).

1. Классификация АСР и элементов автоматических систем.

2. Модели элементов и систем. Статические и динамические характеристики.

3. Дифференциальные уравнения и их линеаризация.

4. Преобразования Лапласа. Изображения типовых сигналов.

5. Передаточные функции: определение, передаточные функции АСР.

6. Определение параметров передаточной функции объекта.

7. Типовые звенья. Соединения звеньев.

8. Частотные характеристики.

9. Критерии устойчивости. Корневой критерий и критерий Стодола.

10. Критерии Гурвица, Михайлова и Найквиста.

11. Виды показателей качества. Прямые показатели качества.

12. Корневые и частотные показатели качества.

13. Типы регуляторов. Определение оптимальных настроек регуляторов.

Вопросы по второй части курса (Технологические измерения и современные системы АСУ ТП).

1. Государственная система приборов. Точность преобразования информации.

2. Классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения.

3. Электрические термометры.

4. Пирометры и манометрические термометры.

5. Методы измерения сопротивления.

6. Методы и приборы измерения разности потенциалов.

7. Классификация приборов для измерения давления. Жидкостные и пружинные манометры.

8. Электрические манометры.

9. Методы и приборы для измерения расхода. Классификация. Расходомеры скоростного напора и переменного уровня.

10. Измерение расхода. Методы переменного и постоянного перепада давления.

11. Методы и приборы для измерения уровня.

12. Исполнительные устройства. Классификация.

13. Структура современной АСУ ТП. Устройства связи с объектом.