МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ                   ПО ПРЕДМЕТУ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Контрольная работа является письменным отчетом студента о самостоятельной работе по изучению предмета. Контрольная работа выполняется в отдельной 12-листовой тетради.

Варианты заданий выбираются в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки или студенческого билета.

Решение каждой задачи начинается с новой страницы. Условие задачи переписывается в тетрадь полностью. Под текстом условия следует первый раздел с названием «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ». Во втором разделе с названием «ЗАДАЧА РАСЧЕТА» перечисляются в порядке следования пунктов все величины, которые требуется определить. В третьем разделе под названием «РАСЧЕТ» приводится текстовой материал решения задачи, сопровождаемый необходимыми рисунками и таблицами. Весь текстовой материал разделов следует разложить на пункты, которые, в свою очередь, могут содержать также и подпункты. Разделы также можно разложить на подразделы, которые, в свою очередь, состоят также из пунктов. Все чертежи выполняются с использованием простого карандаша и линейки. Чертежи, сделанные ручкой – не принимаются!

Например,

- ИСХОСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Напряжение питающей сети U1=10 В

  - Сопротивление нагрузки R= 10 Ом

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6    Электрическая схема

2.  ЗАДАЧА РАСЧЕТА

2.1.  Определение коэффициента трансформации Кт

2.2. Определение потребляемой мощности Ртр.

2.3. ………………………………………………………

2.4. …………………………………………………………..

3.   РАСЧЕТ

3.1. Расчет трансформатора

3.1.1. Коэффициент трансформации

3.2.2. …………………………………………………..

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ЗАДАЧА 1.

В вершинах прямоугольника на рисунке 1 с размерами сторон L и Н находятся точечные заряды g1, g2, g3, g4. Определить величину и направление суммарного вектора напряженности электрического поля в центре «О» прямоугольника и построить векторную диаграмму в масштабе в декартовой системе координат. Исходные данные к задаче приведены в таблице 1.

Рис. 1 Схема расположения зарядов.

Таблица 1. Исходные данные к задаче 1

| № варианта | А | Б | В | В | Г | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина L, м | Высота Н, м | q1, кл. | q2 кл. | q3 кл. | q4 кл. |
| 1 | 2,4 | 1,0 | -0,05 | -0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | 1,0 | 1,2 | -0,05 | -0,05 | 0,05 | -0,05 |
| 3 | 1,5 | 1,5 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | 2,2 | 3,2 | -0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | 2,5 | 3,0 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | 1,8 | 2,5 | 0,01 | 0,03 | -0,02 | -0,03 |
| 7 | 2,8 | 1,8 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,03 |
| 8 | 2,0 | 3,3 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 9 | 3,0 | 1,6 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 0 | 3,2 | 2,4 | -0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

ЗАДАЧА 2.

В трех вершинах квадрата со стороной «а» находятся точечные заряды g1, g2, g3. Определить потенциал φ электрического поля, созданного этими зарядами в четвертой вершине. Схема расположения зарядов приведена на рисунке 2. Размер «а» сторон квадрата и величина зарядов сведены в таблицу 2.

Рис. 2 Схема расположения зарядов.

Таблица 2. Исходные данные к задаче 2

| № варианта | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а, м. | q1* 108 кл. | q2* 108 кл. | q3* 108 кл. |
| 1 | 0,10 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 0,20 | -2 | -3 | -4 |
| 3 | 0,25 | -3 | 4 | -5 |
| 4 | 0,30 | -4 | 5 | -6 |
| 5 | 0,35 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | 0,36 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 0,38 | -1 | -2 | -3 |
| 8 | 0,40 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 0,45 | 3 | -4 | 5 |
| 0 | 0,50 | 4 | -5 | 6 |

ЗАДАЧА 3.

Определить  величину токов и падений напряжения в каждом резисторе, а также общий

ток во всей цепи, схема которой приведена на рисунке 3. Провести проверку решения

методом баланса мощностей. Исходные данные задачи сведены в таблицу 3.

Рис. 3. Схема электрической цепи к задаче 3

Таблица 3. Исходные данные к задаче 3

| № варианта | А | Б | Б | В | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| 1 | 48 | 21 | 10 | 50 | 72 |
| 2 | 76 | 22 | 12 | 54 | 69 |
| 3 | 90 | 23 | 14 | 56 | 67 |
| 4 | 100 | 24 | 16 | 58 | 65 |
| 5 | 120 | 25 | 18 | 60 | 61 |
| 6 | 140 | 26 | 16 | 62 | 59 |
| 7 | 180 | 27 | 15 | 64 | 57 |
| 8 | 200 | 28 | 14 | 66 | 55 |
| 9 | 220 | 29 | 12 | 68 | 53 |
| 0 | 240 | 30 | 10 | 70 | 51 |

ЗАДАЧА 4.

Определить токи во всех ветвях электрической цепи, схема которой приведена на рисунке 4, а также падение напряжения на резисторах R1, R2, R3. Внутренние сопротивления источников ЭДС Е1 и Е2 принять равными r1=r2=2 Ом. Исходные данные к задаче 4 приведены в таблице 4.

Рис. 4. Схема электрическая цепи к задаче 4.

Таблица 4. Исходные данные к задаче 4

| № варианта | А | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1, В. | Е2, В. | R1, Ом. | R2, Ом. | R3, Ом. |
| 1 | 50 | 30 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | 40 | 60 | 60 | 20 | 30 |
| 3 | 30 | 70 | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 60 | 30 | 12 | 23 | 36 |
| 5 | 80 | 40 | 14 | 13 | 48 |
| 6 | 90 | 70 | 16 | 17 | 62 |
| 7 | 100 | 80 | 18 | 19 | 54 |
| 8 | 110 | 85 | 22 | 23 | 52 |
| 9 | 120 | 100 | 24 | 25 | 26 |
| 0 | 130 | 105 | 26 | 28 | 63 |

ЗАДАЧА 5.

Определить  токи во всех ветвях и падения напряжений на всех резисторах электрической цепи, схема которой проведена на рисунке 5. Значение ЭДС Е1, Е2, Е3, а также сопротивление резисторов приведены в таблице 5. Внутреннее сопротивление источников ЭДС принять равным r1=r2=r3=2 Ом.

Рис. 5. Схема электрической цепи к задаче 5.

Таблица 5. Исходные данные к задаче 5

| № варианта | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1, В | Е2, В | Е3, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| 1 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 31 | 30 | 20 | 10 |
| 2 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 3 | 50 | 50 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 30 | 40 | 50 | 18 | 16 | 28 | 16 | 18 | 28 |
| 5 | 40 | 60 | 50 | 24 | 38 | 28 | 38 | 28 | 24 |
| 6 | 100 | 50 | 80 | 12 | 22 | 32 | 32 | 22 | 12 |
| 7 | 80 | 100 | 50 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 14 |
| 8 | 60 | 80 | 90 | 30 | 14 | 10 | 20 | 20 | 12 |
| 9 | 90 | 40 | 20 | 32 | 16 | 14 | 22 | 12 | 18 |
| 0 | 50 | 80 | 90 | 12 | 18 | 22 | 14 | 18 | 26 |

ЗАДАЧА 6.

Определить  токи во всех ветвях и падение напряжения на всех резисторах электрической цепи, приведенной на рисунке 6. Определить мощность, потребляемую электрической цепью. Принять внутреннее сопротивление источника ЭДС равным нулю. Исходные данные к задаче приведены в таблице 6.

Рис. 6. Схема электрической цепи к задаче 6.

Таблица 6. Исходные данные к задаче 6

| № варианта | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| 1 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 |
| 2 | 45 | 45 | 65 | 75 | 85 | 30 | 30 |
| 3 | 50 | 50 | 80 | 80 | 60 | 10 | 20 |
| 4 | 55 | 55 | 90 | 90 | 60 | 20 | 10 |
| 5 | 60 | 90 | 55 | 60 | 90 | 50 | 60 |
| 6 | 65 | 30 | 25 | 26 | 40 | 12 | 14 |
| 7 | 70 | 26 | 40 | 90 | 85 | 14 | 12 |
| 8 | 75 | 28 | 45 | 50 | 32 | 16 | 22 |
| 9 | 80 | 34 | 48 | 62 | 64 | 22 | 16 |
| 0 | 85 | 70 | 90 | 92 | 72 | 35 | 35 |

Литература:

Основная литература

1. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для студентов неэлектрических специальностей ср. спец. учебн. заведение/  Данилов И.А., Иванов П. М. – 3 – е изд., стер. – М; Высш. шк. 1998 – 752 с.

2. А. С. Касаткин, М. В. Немцов, Электротехника: ГУП изд., Высшая школа – М. 2000 – 541 с.

Дополнительная литература

1. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. пособие / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин .- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 400 с.

2. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: В 2 томах [Текст] : практикум на Electronics Workbench:учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Д. И. Панфилова. - М. : Изд-во Додэка Т.1 Электротехника / Д. И. Панфилов, В. С. Иванов, И. Н. Чепурин. - М. , 2001. - 304 с.

3. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и задачах с решениями [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. Г. Рекус. - Москва : Высш. шк., 2008. - 343 с.

# Text boxes

Место для схемы