Методические указания и задания по

выполнению контрольной работы

по дисциплине  «Термодинамика»

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Термодинамика, 15.03.02, 4 сем., полн.

Группа 2008

Варианты условий задач определяются по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки). Работы, выполненные не по своему варианту, рассматриваться не будут. При выполнении контрольных работ необходимо:

- выписать условие задачи;

- решение сопровождать краткими пояснениями, в которых показать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу и откуда они берутся (например, из условия задачи, из справочника, определены ранее*;

- проставить размерности (в системе СИ);

- задачи сопровождать соответствующими схемами или диаграммами;

- сформулировать краткие  выводы по результатам расчётов.

Выполненные задания должны быть сданы на проверку до начала сессии.

Контрольная работа принимается, если она не содержит ошибок принципиального характера, и защищается при личной беседе с преподавателем. Если работа выполнена неверно, она возвращается с указаниями для исправления. Не разрешается вносить исправления в первоначальный текст. Новое решение прилагается к выполненному ранее.

Задача № ТД - 1

Определить газовую постоянную, кажущуюся молекулярную массу, плотность и удельный объем при нормальных условиях для смеси идеальных газов, объемное содержание которых задано.

Найти также средние массовые теплоемкости этой смеси при постоянном давлении р1 в интервале температур от t1 до t2 и определить количество теплоты для изобарного нагревания т кг газовой смеси от t1 до t2 , если задан общий начальный объем этой смеси Vсм. Данные для расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | р1, бар | Vсм, м3. | t1 0С | t2 0С | Предпоследняя цифра шифра | Объемный состав газовой смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N2 | O2 | H2 | CO2 |
| 0 | 1 | 50 | 100 | 500 | 0 | 70 | 20 | 10 |  |
| 1 | 3 | 60 | 200 | 600 | 1 | 70 |  | 10 | 20 |
| 2 | 5 | 70 | 300 | 700 | 2 | 60 | 10 |  | 30 |
| 3 | 7 | 80 | 400 | 600 | 3 | 50 |  | 10 | 40 |
| 4 | 9 | 90 | 100 | 400 | 4 | 40 | 5 |  | 55 |
| 5 | 2 | 40 | 200 | 500 | 5 | 30 | 20 |  | 50 |
| 6 | 4 | 30 | 300 | 600 | 6 | 20 | 10 |  | 70 |
| 7 | 6 | 20 | 400 | 700 | 7 | 50 |  | 5 | 45 |
| 8 | 8 | 10 | 100 | 500 | 8 | 45 | 5 | 50 |  |
| 9 | 10 | 100 | 200 | 600 | 9 | 1020 |  | 20 | 70 |

Задача № ТД - 2

т кг газа расширяется политропно с показателем политропы п от начального состояния с параметрами р1 и t1 до конечного давления р2. Определить теплоту Q работу L, изменение внутренней энергии, энтальпии Н и энтропии . Считать, что с = const

Изобразить процесс на pv-диаграмме без соблюдения масштаба. Данные для расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Последняя цифра шифра | Газ | m, кг | n | Предпоследняя цифра шифра | р1, МПа | t1 0С. | Р2, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | N2 | 10 | 1,0 | 0 | 0,2 | 10 | 0,8 |
| 1 | O2 | 20 | 1,1 | 1 | 0,4 | 15 | 2,0 |
| 2 | H2 | 30 | 1,2 | 2 | 0,6 | 20 | 3,0 |
| 3 | CO2 | 40 | 1,3 | 3 | 0,8 | 25 | 6,4 |
| 4 | N2 | 50 | 1,4 | 4 | 1,0 | 30 | 8,0 |
| 5 | O2 | 60 | 1,0 | 5 | 1,2 | 50 | 12,0 |
| 6 | H2 | 70 | 1,1 | 6 | 1,4 | 70 | 14,0 |
| 7 | CO2 | 80 | 1,2 | 7 | 1,6 | 100 | 16,0 |
| 8 | N2 | 90 | 1,3 | 8 | 1,8 | 120 | 18,0 |
| 9 | O2 | 100 | 1,4 | 9 | 2,0 | 140 | 20,0 |

Задача № ТД - 3

Водяной пар при давлении р1 и температуре t1, дросселируется до давления р2. Определить неизвестные параметры пара h, v, s в начале и в конце дросселирования и потерю работоспособности .

Принять температуру окружающей среды равной t0. Изобразить процессы на hs-диаграмме (см. в приложении).

Данные для расчета приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра | t1, 0С | р1, МПа | Предпоследняя цифра шифра | p2, МПа | t0 ,С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 700 | 50 | 0 | 0,5 | 10 |
| 1 | 600 | 30 | 1 | 0,3 | 15 |
| 2 | 500 | 20 | 2 | 0,2 | 20 |
| 3 | 400 | 10 | 3 | 0,1 | 25 |
| 4 | 300 | 5 | 4 | 0,05 | 30 |
| 5 | 650 | 50 | 5 | 0,5 | 10 |
| 6 | 550 | 30 | 6 | 0,3 | 15 |
| 7 | 450 | 20 | 7 | 0,2 | 20 |
| 8 | 350 | 10 | 8 | 0,1 | 25 |
| 9 | 500 | 30 | 9 | 0,3 | 30 |

Задача № ТД - 4

Определить холодильный коэффициент  парокомпрессионной аммиачной холодильной установки (с дросселем), массовый расход аммиака т, кг/с и теоретическую мощность привода компрессора Nкомпр. по заданным значениям температуры влажного насыщенного пара NН3 на входе в компрессор t1; и температуре сухого насыщенного пара за компрессором t2 и холодопроизводительности установки Q.

Изобразить схему установки и цикл на Тs-диаграмме. Данные для расчета приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра | t1, 0С | t2, 0С | Предпоследняя цифра шифра | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -10 | 40 | 0 | 150 |
| 1 | -15 | 35 | 1 | 180 |
| 2 | -20 | 30 | 2 | 200 |
| 3 | -25 | 25 | 3 | 220 |
| 4 | -20 | 15 | 4 | 250 |
| 5 | -25 | 20 | 5 | 280 |
| 6 | -20 | 25 | 6 | 300 |
| 7 | -15 | 20 | 7 | 160 |
| 8 | -10 | 25 | 8 | 190 |
| 9 | -15 | 30 | 9 | 200 |

Задача № ТД - 5

Путем сравнительного расчета показать целесообразность применения пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления на примере паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Для этого определить предполагаемое теплопадение, термический КПД цикла и удельный расход пара для двух вариантов значений начальных и конечных параметров пара. Указать конечное значение степени сухости х2 (при давлении p2) на TS- и hs-диаграммах.

Изобразить схему простейшей паросиловой установки и дать краткое описание ее работы. Данные для решения задачи взять из табл. 5.

Таблица 5

| Последняя цифра шифра | Параметры пара I варианта | Предпоследняя цифра шифра | Параметры пара II варианта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р1, МПа | t1 0С. | Р2, кПа |  | р1, МПа | t1 0С. | Р2, кПа |
| 0 | 1,5 | 250 | 80 | 0 | 8,0 | 480 | 3 |
| 1 | 2,0 | 300 | 70 | 1 | 9,0 | 480 | 4 |
| 2 | 2,5 | 325 | 90 | 2 | 10,0 | 500 | 4 |
| 3 | 2,0 | 350 | 100 | 3 | 11,0 | 520 | 4 |
| 4 | 2,5 | 375 | 110 | 4 | 12,0 | 530 | 5 |
| 5 | 3,0 | 350 | 90 | 5 | 12,0 | 540 | 3 |
| 6 | 3,5 | 370 | 80 | 6 | 13,0 | 550 | 4 |
| 7 | 3,0 | 400 | 70 | 7 | 14,0 | 560 | 4 |
| 8 | 4,0 | 425 | 90 | 8 | 14,0 | 580 | 5 |
| 9 | 4,5 | 400 | 100 | 9 | 15,0 | 600 | 5 |

Задача № ТП-1.

Определить плотность теплового потока q, передаваемого теплопроводностью:

1) через однослойную плоскую металлическую стенку толщиной

2) через двухслойную плоскую стенку: первая стенка покрыта плоским слоем изоляции толщиной .

Температуры внешних поверхностей tc1 и tc2 в обоих случаях одинаковы.

Данные для решения задачи взять из табл. 1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Материал стенки | Толщина стенки , мм | tc1 0С | tc2 0С | Предпоследняя цифра шифра | Материал изоляции | Толщина изоляции , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Медь | 2 | 190 | 50 | 0 | Асбест | 20 |
| 1 | Алюминий | 3 | 180 | 40 | 1 | Накипь | 10 |
| 2 | Сталь | 4 | 170 | 50 | 2 | Пенопласт | 40 |
| 3 | Нерж. сталь | 2 | 160 | 60 | 3 | Накипь | 10 |
| 4 | Чугун | 5 | 150 | 40 | 4 | Резина | 50 |
| 5 | Латунь | 3 | 180 | 50 | 5 | Асбест | 10 |
| 6 | Медь | 2 | 170 | 60 | 6 | Резина | 40 |
| 7 | Алюминий | 3 | 160 | 50 | 7 | Накипь | 10 |
| 8 | Сталь | 4 | 150 | 60 | 8 | Пенопласт | 50 |
| 9 | Чугун | 4 | 140 | 70 | 9 | Асбест | 10 |