Теплообмен

Группа 2113

Необходимо выполнить расчет теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку. Варианты определяются по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки). Работы, выполненные не по своему варианту, рассматриваться не будут. При выполнении контрольной работы необходимо:

- выписать условие задачи;

- решение сопровождать краткими пояснениями, в которых показать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу и откуда они берутся (например, из условия задачи, из справочника, определены ранее*;

- проставить размерности (в системе СИ);

- сформулировать краткие  выводы по результатам расчётов.

Выполненные задания должны быть сданы на проверку до начала сессии.

Контрольная работа принимается, если она не содержит ошибок принципиального характера, и защищается при личной беседе с преподавателем. Если работа выполнена неверно, она возвращается с указаниями для исправления. Не разрешается вносить исправления в первоначальный текст. Новое решение прилагается к выполненному ранее.

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ МНОГОСЛОЙНУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ СТЕНКУ

ВВЕДЕНИЕ

В контрольной работе рассматривается процесс теплопередачи от топочных газов к воде через цилиндрическую стенку шахматного трубного пучка водяного экономайзера (рис. 1,а). Стальная труба в процессе эксплуатации покрывается со стороны воды слоем накипи толщиной 8Н, а со стороны газов - слоем сажи толщиной 8С. Распределение температур в процессе теплопередачи показано на рис. 2. Теплота Q от незапыленных продуктов сгорания с температурой tf1 отдается за счет лучистого теплообмена и вынужденной конвекции наружной поверхности трубы радиусом RH с температурой tw1

Наружный налет сажи, стальная стенка трубы и внутреннее покрытие трубы накипью составляют трехслойную цилиндрическую стенку, через которую теплота передается теплопроводностью, при этом t1 и t2- температуры наружной и внутренней поверхностей стальной трубы, a tW2 - температура внутренней поверхности накипи радиусом RB, от которой теплота отдается к воде за счет вынужденной конвекции.

1. КОНВЕКТИВНАЯ ТЕПЛООТДАЧА ОТ ГАЗОВ

Вынужденная конвективная теплоотдача от газов, при поперечном обтекании ими шахматного трубного пучка, описывается уравнением подобия [1]:

,						          (1.1)

где    - число подобия Нуссельта для газов;

- средний коэффициент теплоотдачи для трубного пучка, Вт/м2 К;

dH - наружный диаметр труб, м;

- коэффициент теплопроводности газов, Вт/м К;

- число Рейнольдса для газов;

- скорость газов в узком сечении пучка, м/с;

- коэффициент кинематической вязкости газов, м2/с;

-числа Прандля газов соответственно при температуре газов

и температуре наружной стенки ;

- поправочный коэффициент, учитывающий изменение теплоотдачи в начальных рядах труб пучка, для многорядного пучка, каким является водяной экономайзер, доля теплоотдачи начальных рядов незначительна, поэтому для всего пучка можно принять ;

- поправочный коэффициент, учитывающий влияние относительных шагов трубного пучка S1/d и S2/d (рис. 1).

Рис. 1. Поперечное сечение шахматного (а) и коридорного (б) трубных пучков

Коэффициент теплоотдачи глубинных рядов не зависит от относительного поперечного шага S1/d, если в число Рейнольдса подставляется скорость газов в узком сечении пучка W1; не зависит она и от продольного шага S2/d, если [1], поэтому можно принять также . Физические свойства дымовых газов приведены в табл. П1 [2].

2. ЛУЧИСТАЯ ТЕПЛООТДАЧА ОТ ГАЗОВ К СТЕНКЕ

Удельный тепловой поток, переданный излучением от незапыленных газов к стенке, описывается уравнением [3]:

, Вт/м2	    (2.1)

где  - коэффициент излучения абсолютно черного тела;

- эффективная степень черноты стенок ( = 0,8);

- степень черноты газов;

- поправка, учитывающая отклонение лучеиспускания от закона Стефана - Больцмана, для незапыленных газов ;

- температура газов, К;

-  температура наружной стенки трубы, К.

Степень черноты газов определяется в зависимости от относительных шагов трубного пучка S1/d, S2/d и объемной доли трехатомных газов в продуктах сгорания. В районе водяного экономайзера можно принять степень черноты газов около [3,5].

По величине лучистого теплового потока находится лучистый коэффициент теплоотдачи (Вт/м2 К)

(2.2)

Тогда приведенный коэффициент теплоотдачи со стороны газов равен сумме конвективного и лучистого коэффициентов теплоотдачи (Вт/м2- К)

(2.3)

3. КОНВЕКТИВНАЯ ТЕПЛООТДАЧА К ВОДЕ

Для вынужденной Конвекции воды в трубах определяется режим движения по числу Рейнольдса:

, 						(3.1)

где W2 - средняя скорость движения воды в трубах водяного экономайзера, м/с;

dB - внутренний диаметр труб, м;

v2 - коэффициент кинематической вязкости воды при температуре (), м2 /с.

При ламинарном режиме (Re < 2300) уравнение подобия имеет вид:

(3.2)

При переходном режиме (Re2 = 2300... 104 ):

(3.3)

При турбулентном режиме (Re2 > 104):

(3.4)

Здесь - число Нуссельта для воды;

- средний коэффициент конвективной теплоотдачи к воде, Вт/м2К;

- коэффициент теплопроводности воды, Вт/мК;

- числа Прандтля воды соответственно при температуре воды и температуре внутренней стенки ;

- число Грасгофа для воды;

g = 9,81 м/с - ускорение свободного падения;

- коэффициент объемного расширения воды, 1/К;

- поправка на длину трубы, при ;

Все физические свойства воды берутся при ее средней температуре по табл. П2 [2].

4. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ МНОГОСЛОЙНУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ СТЕНКУ

Теплота от незапыленных газов отдается за счет лучистого теплообмена и вынужденной конвекции наружной поверхности трубы диаметром dB с температурой  (рис. 2). Три слоя цилиндрической стенки представляют собой налет сажи толщиной  на наружной поверхности стальной трубы толщиной 5СТ и слой накипи толщиной 5Н на внутренней поверхности трубы. Тепловой поток, передаваемый от газов к воде на один погонный метр трубы, определяется по формуле (Вт/м)

(4.1)

где  - средние температуры газов и воды, °С;

- линейный коэффициент теплопередачи, Вт/мК.

, Вт/мК		(4.2)

где  - приведенный коэффициент теплоотдачи со стороны газов, определяемый по формуле (2.3), Вт/м2К;

- конвективный коэффициент теплоотдачи к воде, рассчитываемый по уравнениям подобия (3.2), (3.3), (3.4), Вт/м2 К;

, - наружный и внутренний диаметры трубы, с учетом слоев сажи и накипи, м;

- наружный и внутренний диаметры стальной трубы, м;

- коэффициенты теплопроводности сажи, стали и накипи, Вт/мК.

Рис. 2. Распределение температур при теплопередаче через многослойную цилиндрическую стенку

5. ЗАДАНИЕ

Шахматный трубный пучок водяного экономайзера поперечно омывается топочными газами (W1 - скорость газов в узком сечении), внутри труб со скоростью W2 движется вода.

Теплота Q газов передается воде через трехслойную цилиндрическую стенку трубного пучка. Принимая температуры газов и воды соответственно  и ; наружный и внутренний диаметры стальной трубы , толщины слоев сажи и накипи и ; коэффициенты теплопроводности сажи = 0,1 Вт/мК, стали = 50 Вт/мК и накипи = 0,8 Вт/мК, необходимо:

1.	Методом последовательных приближений определить линейный тепловой поток через трехслойную цилиндрическую стенку , приняв в первом
приближении температуру стенки со стороны газов

, оС

Расчет считается достаточно точным, если значения линейных коэффициентов теплопередачи Кl в двух последних приближениях будут отличаться не более чем на 1 %.

- Определить температуру стенки со стороны воды и температуры между слоями t1 и t2.

- Построить график изменения температур при теплопередаче (рис. 2).

- Исходные данные взять из табл. 5.1.

Таблица 5.1

Варианты для расчета

| № п/п | , оС | , оС | , мм | , мм | , мм | , мм | W1, м/с | W2,м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 350 | 25 | 20 | 0,5 | 3,0 | 6 | 0,01 |
| 2 | 1150 | 340 | 25 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8 | 0,05 |
| 3 | 1100 | 330 | 25 | 20 | 1,5 | 2,0 | 10 | 0,10 |
| 4 | 1050 | 320 | 25 | 20 | 2,0 | 1,5 | 12 | 0,15 |
| 5 | 1000 | 310 | 25 | 20 | 2,5 | 1,0 | 14 | 0,20 |
| 6 | 950 | 300 | 30 | 24 | 3,0 | 0,5 | 6 | 0,25 |
| 7 | 900 | 290 | 30 | 24 | 0,5 | 3,5 | 8 | 0,30 |
| 8 | 850 | 280 | 30 | 24 | 1,0 | 3,0 | 10 | 0,35 |
| 9 | 800 | 270 | 30 | 24 | 1,5 | 2,5 | 12 | 0,40 |
| 10 | 1200 | 260 | 30 | 24 | 2,0 | 2,0 | 14 | 0,45 |
| 11 | 1150 | 250 | 35 | 28 | 2,5 | 1,5 | 6 | 0,50 |
| 12 | 1100 | 240 | 35 | 28 | 3,0 | 1,0 | 8 | 0,55 |
| 13 | 1050 | 230 | 35 | 28 | 0,5 | 4,0 | 12 | 0,60 |
| 14 | 1000 | 220 | 35 | 28 | 1,0 | 3,5 | 14 | 0,65 |
| 15 | 950 | 210 | 35 | 28 | 1,5 | 3,0 | 16 | 0,70 |
| 16 | 900 | 200 | 40 | 32 | 2,0 | 2,5 | 6 | 0,75 |
| 17 | 850 | 350 | 40 | 32 | 2,5 | 2,0 | 8 | 0,80 |
| 18 | 800 | 340 | 40 | 32 | 3,0 | 1,5 | 10 | 0,85 |
| 19 | 1200 | 330 | 40 | 32 | 0,5 | 4,5 | 12 | 0,90 |
| 20 | 1150 | 320 | 40 | 32 | 1,0 | 4,0 | 14 | 0,95 |
| 21 | 1100 | 310 | 45 | 36 | 1,5 | 3,5 | 6 | 1,00 |
| 22 | 1050 | 300 | 45 | 36 | 2,0 | 3,0 | 8 | 1,05 |
| 23 | 1000 | 290 | 45 | 36 | 2,5 | 2,5 | 10 | 1,10 |
| 24 | 950 | 280 | 45 | 36 | 3,0 | 2,0 | 12 | 1,15 |
| 25 | 900 | 270 | 45 | 36 | 0,5 | 1,5 | 14 | 1,20 |

6. ПРИМЕР РАСЧЕТА

Дано:

Температура газов:  = 1000 °С;

Температура воды:  = 200 °С;

Диаметры стальной трубы: d1/d2 - 80/60 мм;

Толщина слоя сажи:  = 1 мм;

Толщина слоя накипи:  = 2 мм;

Скорость газов: W1  -  8 м/с;

Скорость воды: W2 - 0,8 м/с.

Решение:

I приближение

1.	Число Рейнольдса для поперечного обтекания  газами  шахматного
трубного пучка:

где W1 = 8 м/с - скорость газов - задана;

=174,3 10-6 м2/с - коэффициент кинематической вязкости газов, принимается по табл. П1 при температуре газов  = 1000 °С;

- наружный диаметр трубы, м;

мм.

Температура наружной стенки принимается в первом приближении:

°С.

2.	Число Нуссельта для газов по уравнению подобия (1.1):

где  - число Прандтля для газов, принимается по табл. П1  при температуре газов = 1000 °С;

- число Прандтля для газов при температуре стенки  °С.

3.	Коэффициент конвективной теплоотдачи от газов к наружной стенке трубы:

Вт/м2К

где  = 0,109 Вт/мК - коэффициент теплопроводности газов при  = 1000 °С

4.	Лучистый тепловой поток для незапыленного потока газов по формуле (2.1):

Вт/м2

5.	Лучистый коэффициент теплоотдачи:

Вт/м2  К

6.	Приведенный коэффициент теплоотдачи от газов к стенке:

Вт/м2  К

7.	Число Рейнольдса для воды в трубах по формуле (3.1):

,

т.е. режим движения воды турбулентный.

Здесь W2 = 0,8 м/с - скорость воды - задана.

v2 = 0,158-10"   м/с - кинематическая вязкость воды, принимается по табл. П2 при температуре воды tf2 = 200 °С;

мм

8.	Число Нуссельта для воды при турбулентном режиме определяется по уравнению подобия (3.4):

где Рг2 = 0,93 - число Прандтля воды, принимается по табл. П2 при температуре воды   tf2 = 200 °С;

Pw2= 0,93 - число Прандтля воды при температуре стенки tw2 которая в первом приближении принимается tw2 = tf2 = 200 °С.

9.	Коэффициент конвективной теплоотдачи к воде:

Вт/м2К,

где  Вт/мК - коэффициент теплопроводности воды при tf2 =  200 оС. 10.	Линейный коэффициент теплоотдачи от газов к воде через 3-слойную цилиндрическую стенку определяется по формуле (4.2):

11.	Тепловой поток через 1 погонный метр трубы:

Вт/м.

12.	Температура наружной поверхности трубы:

°С

13. Температура внутренней поверхности трубы:

°С.

II приближение

1.	Число Рейнольдса для газов остается без изменения: Re1 = 3764.

2.	Число Прандтля газов при температуре стенки tW1 = 691°С:

Prw1 = 0,611, тогда уточненное число Нуссельта для газов:

3.	Коэффициент конвективной теплоотдачи от газов:

Вт/м2  К.

4.	Лучистый тепловой поток:

Вт/м2

5.	Лучистый коэффициент теплоотдачи:

Вт/м2 К.

6.	Приведенный коэффициент теплоотдачи от газов:

Вт/м2   К .

7.	Число Рейнольдса для воды остается без изменения:

Re2 = 2,835- 105>104.

8.	Число Нуссельта для воды:

где число Прандтля Рrw2 = 0,911 взято при рассчитанной в П13 tW2 = 209,2 оС.

9.	Коэффициент конвективной теплоотдачи к воде:

Вт/м2 К

10. Коэффициент теплопередачи:

Вт/м К,

который отличается от найденного в первом приближении на:

%>1%

т.е. требуется третье приближение.

11.	Тепловой поток:

Вт/м .

12.	Температура наружной поверхности трубы:

оС

13.	Температура внутренней поверхности трубы:

9 оС

III приближение

1.	Число Рейнольдса для газов: Re1 = 3764.

2.	Число Прандтля газов при температуре стенки tw1 = 700,6   °С:

Prw1 = 0,61 и уточненное число Нуссельта для газов:

3.	Коэффициент теплоотдачи от газов:

Вт/м2  К.

4.	Лучистый тепловой поток:

Вт/м

5.	Лучистый коэффициент теплоотдачи:

Вт/м2 К.

6.	Приведенный коэффициент теплоотдачи от газов:

Вт/м2   К .

7.	Число Рейнольдса для воды:

Re2 = 2,835 105>104.

8.	Число Нуссельта для воды:

где число Прандтля Рrw2 = 0,911 взято при температуре tW2 = 209,3 оС.

9.	Коэффициент конвективной теплоотдачи к воде:

2 = 5574 Вт/м2 К, так как число Нуссельта не изменилось.

10.	Коэффициент теплопередачи:

Вт/м К,

Расхождение со вторым приближением:

%<1%

т.е. расчет в третьем приближении удовлетворяет заданной точности.

11. Тепловой поток:

Вт/м .

12.	Температура наружной поверхности трубы:

оС

13.	Температура на наружном слое сажи:

9 оС

14.	Температура па внутренней поверхности стальной трубы:

оС

15.	Температура на внутреннем слое накипи:

оС

16.	Расчетная температура воды в трубах:

оС

17.	Погрешность по температуре воды:

%

что еще раз подтверждает достаточную точность расчета в третьем приближении.

- Заданные и рассчитанные температуры наносятся на график (рис. 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1

Физические свойства дымовых газов (В = 760 мм. рт.ст.;

[2]

| t,°С | , кг/м3 | Cp кДж/кг-К | , Вт/мК | , Н с/м2 | , м2/с | , м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,295 | 1,042 | 2,28 | 15,8 | 12,20 | 16,9 | 0,72 |
| 100 | 0,950 | 1,068 | 3,13 | 20,4 | 21,54 | 30,8 | 0,69 |
| 200 | 0,748 | 1,097 | 4,01 | 24,5 | 32,80 | 48,9 | 0,67 |
| 300 | 0,617 | 1,122 | 4,84 | 28,2 | 45,81 | 69,9 | 0,65 |
| 400 | 0,525 | 1,151 | 5,70 | 31,7 | 60,38 | 94,3 | 0,64 |
| 500 | 0,457 | 1,185 | 6,56 | 34,8 | 76,30 | 121,1 | 0,63 |
| 600 | 0,405 | 1,214 | 7,42 | 37,9 | 93,61 | 150,9 | 0,62 |
| 700 | 0,363 | 1,239 | 8,27 | 40,7 | 112,1 | 183,8 | 0,61 |
| 800 | 0,330 | 1,264 | 9,15 | 43,4 | 131,8 | 219,7 | 0,60 |
| 900 | 0,301 | 1,290 | 10,00 | 45,9 | 152,5 | 258,0 | 0,59 |
| 1000 | 0,275 | 1,306 | 10,90 | 48,4 | 174,3 | 303,4 | 0,58 |
| 1100 | 0,257 | 1,323 | 11,75 | 50,7 | 197,1 | 345,5 | 0,57 |
| 1200 | 0,240 | 1,340 | 12,62 | 53,0 | 221,0 | 392,4 | 0,56 |

Таблица П2

Физические свойства воды на линии насыщения [2]

| t,°С | , кг/м3 | Cp кДж/кгК | , Вт/мК | , м2/с | , м2/с | , 1/К | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999,9 | 4,212 | 0,551 | 1,789 | 0,131 | -0,63 | 13,67 |
| 10 | 999,7 | 4,191 | 0,574 | 1,306 | 0,137 | +0,70 | 9,52 |
| 20 | 998,2 | 4,183 | 0,599 | 1,006 | 0,143 | 1,82 | 7,02 |
| 30 | 995,7 | 4,174 | 0,618 | 0,805 | 0,149 | 3,21 | 5,42 |
| 40 | 992,2 | 4,174 | 0,635 | 0,659 | 0,153 | 3,87 | 4,31 |
| 50 | 988,1 | 4,174 | 0,648 | 0,556 | 0,157 | 4,49 | 3,54 |
| 60 | 983,2 | 4,179 | 0,659 | 0,478 | 0,160 | 5,11 | 2,98 |
| 70 | 977,8 | 4 187 | 0,668 | 0,415 | 0,163 | 5,70 | 2,55 |
| 80 | 971,8 | 4,195 | 0,674 | 0,365 | 0,166 | 6,32 | 2,21 |
| 90 | 965,3 | 4,208 | 0,680 | 0,326 | 0,168 | 6,95 | 1,95 |
| 100 | 958,4 | 4,220 | 0,683 | 0,295 | 0,169 | 7,52 | 1,75 |

Окончание табл. П2

| t,°С | , кг/м3 | Cp кДж/кгК | , Вт/мК | , м2/с | , м2/с | , 1/К | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 951,0 | 4,233 | 0,685 | 0,272 | 0,170 | 8,08 | 1,6 |
| 120 | 943,1 | 4,250 | 0,686 | 0,252 | 0,171 | 8,64 | 1,47 |
| 130 | 934,8 | 4,266 | 0,686 | 0,233 | 0,172 | 9,19 | 1,36 |
| 140 | 926,1 | 4,287 | 0,685 | 0,217 | 0,172 | 9,72 | 1,26 |
| 150 | 917,0 | 4,313 | 0,684 | 0,203 | 0,173 | 10,3 | 1,17 |
| 160 | 907,4 | 4,346 | 0,683 | 0,191 | 0,173 | 10,7 | 1,10 |
| 170 | 897,3 | 4,380 | 0,679 | 0,181 | 0,173 | 11,3 | 1,05 |
| 180 | 886,9 | 4,417 | 0,674 | 0,173 | 0,172 | 11,9 | 1,00 |
| 190 | 876,0 | 4,459 | 0,670 | 0,165 | 0,171 | 12,6 | 0,96 |
| 200 | 863,0 | 4,505 | 0,663 | 0,158 | 0,170 | 13,3 | 0,93 |
| 210 | 852,8 | 4,555 | 0,655 | 0,153 | 0,169 | Н,1 | 0,91 |
| 220 | 840,3 | 4,614 | 0,645 | 0,149 | 0,166 | 14,8 | 0,89 |
| 230 | 827,3 | 4,681 | 0,637 | 0,145 | 0,164 | 15,9 | 0,88 |
| 240 | 813,6 | 4,756 | 0,628 | 0Л41 | 0,162 | 16,8 | 0,87 |
| 250 | 799,0 | 4,844 | 0,618 | 0,137 | 0,159 | 18,1 | 0,86 |
| 260 | 784,0 | 4,949 | 0,605 | 0,135 | 0,156 | 19,7 | 0,87 |
| 270 | 767,9 | 5,070 | 0,590 | 0,133 | 0,151 | 21,6 | 0,88 |
| 280 | 750,7 | 5,230 | 0,574 | 0,131 | 0,146 | 23,7 | 0,90 |
| 290 | 732,3 | 5,485 | 0,558 | 0,129 | 0,139 | 26,2 | 0,93 |
| 300 | 712,5 | 5,736 | 0,540 | 0,128 | 0,132 | 29,2 | 0,97 |
| 310 | 691,1 | 6,071 | 0,523 | 0,128 | 0,125 | 32,9 | 1,03 |
| 320 | 667,1 | 6,574 | 0,506 | 0,128 | 0,115 | 38,2 | 1,11 |
| 330 | 640,2 | 7 244 | 0,484 | 0,127 | 0,104 | 43,3 | 1,22 |
| 340 | 610,1 | 8,165 | 0,457 | 0,127 | 0,092 | 53,4 | 1,39 |
| 350 | 574,4 | 9,504 | 0,430 | 0,126 | 0,079 | 66,8 | 1,60 |
| 360 | 528,0 | 13,98 | 0,395 | 0,126 | 0,054 | 109 | 2,35 |
| 370 | 450,5 | 40,32 | 0,337 | 0,126 | 0,019 | 264 | 6,79 |