МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ                   ПО ПРЕДМЕТУ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Контрольная работа является письменным отчетом студента о самостоятельной работе по изучению предмета. Контрольная работа выполняется в отдельной 12-листовой тетради.

Варианты заданий выбираются в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки или студенческого билета.

Решение каждой задачи начинается с новой страницы. Условие задачи переписывается в тетрадь полностью. Под текстом условия следует первый  раздел с названием «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ». Во втором разделе с названием «ЗАДАЧА РАСЧЕТА» перечисляются в порядке следования пунктов все величины, которые требуется определить. В третьем разделе под названием «РАСЧЕТ» приводится текстовой материал решения задачи, сопровождаемый необходимыми рисунками и таблицами. Весь текстовой  материал разделов следует разложить на  пункты, которые, в свою очередь, могут содержать также и  подпункты. Разделы также можно разложить на подразделы, которые, в свою очередь, состоят также из пунктов. Все чертежи выполняются с использованием простого карандаша и линейки. Чертежи, сделанные ручкой – не принимаются!

Например:

- ИСХОСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Напряжение питающей сети U1=10 В

  - Сопротивление нагрузки R= 10 Ом

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6    Электрическая схема

2.  ЗАДАЧА РАСЧЕТА

2.1.  Определение коэффициента трансформации Кт

2.2. Определение потребляемой мощности Ртр.

2.3. ………………………………………………………

2.4. …………………………………………………………..

3.   РАСЧЕТ

3.1. Расчет трансформатора

3.1.1. Коэффициент трансформации

3.2.2. …………………………………………………..

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ»

ЗАДАЧА 1.

К электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора, катушки индуктивности и конденсатора, приложено переменное синусоидальное напряжение  U частотой f=50 Гц. Электрическая схема цепи приведена на рисунке 1. Значение величин сопротивления индуктивности и емкости, а также действующего значения напряжения  приведены в таблице 1. Определить комплексный ток, комплексы падения напряжений на элементах цепи, комплексную, активную и реактивную мощность. Построить в масштабе векторные диаграммы тока и напряжений на комплексной плоскости. Построить в масштабе векторную диаграмму мощностей на комплексной плоскости.

Рис .1 Схема электрической цепи к задаче 1.

Таблица 1. Исходные данные к задаче 1

| № варианта | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение на входе цепи U, В. | Сопротивление резистора R, Ом. | Индуктивность катушки L, мГн. | Емкость конденсатора С, мкФ. |
| 1 | 80 | 8 | 12 | 400 |
| 2 | 90 | 10 | 11 | 500 |
| 3 | 100 | 12 | 13 | 200 |
| 4 | 120 | 9 | 14 | 250 |
| 5 | 140 | 11 | 15 | 520 |
| 6 | 160 | 13 | 16 | 450 |
| 7 | 180 | 10 | 17 | 510 |
| 8 | 200 | 8 | 18 | 420 |
| 9 | 210 | 10 | 19 | 480 |
| 0 | 220 | 14 | 20 | 460 |

ЗАДАЧА 2.

К электрической цепи, схема которой приведена на рисунке 2,  приложено переменное синусойдальное напряжение  U частотой f=50 Гц. Значение величин сопротивлений R1 u R2, индуктивности L и емкости C, а также действующего значения напряжения  приведены в таблице 2. Определить комплексные токи, комплексы падения напряжений на элементах цепи, комплексную, активную и реактивную мощность. Построить на комплексной плоскости масштабе векторные диаграммы токов и напряжений. Построить на комплексной плоскости в масштабе векторную диаграмму мощностей.

Рис 2. Схема электрической цепи к задаче 2.

Таблица 2.  Исходные данные к задаче 2

| № варианта | А | Б | В | Г | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение на входе цепи U, В. | R1, Ом. | R2, Ом. | L, мГн. | C, мкФ. |
| 1 | 80 | 8 | 15 | 10 | 400 |
| 2 | 90 | 9 | 14 | 11 | 500 |
| 3 | 100 | 10 | 13 | 12 | 200 |
| 4 | 120 | 11 | 12 | 8 | 250 |
| 5 | 140 | 12 | 11 | 14 | 510 |
| 6 | 150 | 13 | 9 | 16 | 450 |
| 7 | 160 | 14 | 8 | 13 | 220 |
| 8 | 180 | 10,5 | 10,5 | 9 | 520 |
| 9 | 200 | 8,5 | 8,5 | 10,8 | 420 |
| 0 | 220 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 300 |

Литература:

Основная литература

1. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для студентов неэлектрических специальностей ср. спец. учебн. заведение/  Данилов И.А., Иванов П. М. – 3 – е изд., стер. – М; Высш. шк. 1998 – 752 с.

2. А. С. Касаткин, М. В. Немцов, Электротехника: ГУП изд., Высшая школа – М. 2000 – 541 с.

Дополнительная литература

1. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. пособие / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин .- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 400 с.

2. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: В 2 томах [Текст] : практикум на Electronics Workbench:учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Д. И. Панфилова. - М. : Изд-во Додэка Т.1 Электротехника / Д. И. Панфилов, В. С. Иванов, И. Н. Чепурин. - М. , 2001. - 304 с.

3. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и задачах с решениями [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. Г. Рекус. - Москва : Высш. шк., 2008. - 343 с.

# Text boxes

Место для схемы