Методические указания и задания по

выполнению контрольной работы

по дисциплине  «Прикладная механика»

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»

2 курс,  3 семестр

1. Титульный лист контрольной работы выполняется на белой бумаге формата А4 стандартным шрифтом черными чернилами или черной пастой либо распечатывается на компьютере и оформляется в соответствии с приложением.

2. Расчетно – пояснительную записку контрольной работы выполняют на стандартных листах формата А4 с рамками (с левой стороны 20 мм, справа, слева и сверху – 5 мм) с одной стороны листа рукописным способом – основным чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм или не чертежным шрифтом черными чернилами или черной пастой либо компьютерным способом.

3. Расстояние от боковых линий рамки до границ текста должно быть не менее 5 мм в начале строк и 3 мм  в конце. Расстояние от верхней или нижней строки текста до соответствующей линии рамки – не менее 10 мм; расстояние между строками – не менее 8 мм. Абзацы в тексте начинают отступом 15 мм.

На компьютере текст расчетно – пояснительной записки выполняется с полуторным интервалом шрифтом 14 пт.

Номер варианта задания следует принимать согласно приложенного списка группы

Группа 22071

| № п/п | ФИО | № вар задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абдрашитова Регина Рафаилевна | 1 |
| 2 | Абдуллин Айрат Фагимович | 2 |
| 3 | Игнатьев Андрей Николаевич | 3 |
| 4 | Идиятуллина Элина Ильнуровна | 4 |
| 5 | Кашапов Динар Наилевич | 5 |
| 6 | Козлова Юлия Вячеславовна | 6 |
| 7 | Корнилова Евгения Юрьевна | 7 |
| 8 | Метелев Милан Энверович | 8 |
| 9 | Мухаметгалиев Марсель Махмутович | 9 |
| 10 | Осипова Вероника Дмитриевна | 10 |
| 11 | Рахимзянов Ринат Радикович | 11 |
| 12 | Романова Александра Александровна | 12 |
| 13 | Саетова Айгуль Ильнуровна | 13 |
| 14 | Семенов Андрей Олегович | 14 |
| 15 | Хамидуллина Айгуль Маратовна | 15 |

ЗАДАНИЕ

- Рассчитать горизонтальную плоскоременную передачу, работающую при постоянной нагрузке. Исходные данные: мощность предаваемая ремнем P1 =… кВт, частота вращения двигателя n = …об/мин,  скольжение двигателя S …%, передаточное число ременной передачи  = …

- По результатам расчетов начертить схему плоскоременной передачи с указанием расчетных значений диаметров шкивов  и , межосевого расстояния , направления вращения передачи  и угла обхвата меньшего шкива 1. Показать направление сил  и  . (Рис.1).

Методика расчета плоскоременной передачи

1. Определить фактическую частоту вращения электродвигателя

Номинальная частота вращения   вала двигателя,

(1)

2. Угловая скорость вала двигателя,

.                                                                                           (2)

3. При проектировочном расчёте передач резинотканевыми ремнями диаметр меньшего шкива d1, м рекомендуется выбирать по формуле М.А.Саверина

=(0,0520,061)                                                             (3)

где - передаваемая мощность, Вт

-угловая скорость меньшего шкива, рад/с.

По найденному значению подбирают диаметр шкива (принимая значение в большую сторону) из стандартного ряда  (П1).

4.Диаметр ведомого шкива  .                                        (4)

Ближайшее стандартное значение  (П1).

5. Уточненное передаточное отношение =  ,                   (5)

допускаемое отклонение  .

6. Межосевое расстояние

, мм.                                                                            (6)

7. Угол обхвата малого шкива 1=180-57 .                          (7)

Угол должен быть .

8. Длина ремня, мм.

.                                                                                              (8)

9. Расчётная скорость ремня, м/c

(9)

10. Окружная сила, Н

(10)

11. Выбрать тип ремня и число прокладок z ( П3), проверяя выполнение условия

.                                                                                             (11)

12. Коэффициент угла обхвата

.                                                                   (12)

13. Коэффициент, учитывающий влияние скорости ремня

.                                                                          (13)

14. Коэффициент, учитывающий влияние режима работы    принимаем равным 0,8.

15.  – коэффициент, учитывающий расположение передачи: для открытой передачи с углом наклона   =1; при наклоне свыше 60 до =0,9; при > =0,8. Для передач с автоматическим регулированием натяжения ремня при любом расположении передачи  =1.

16. Допускаемая рабочая нагрузка на 1 мм ширины прокладки, н/мм

=  .                                                                 (14)

17. Ширина ремня, мм

.                                                                                               (15)

Принять стандартное значение из П2.

18. Предварительное натяжение ремня, H

=B.                                                                                         (16)

19. При обегании ремнем шкивов в ремне возникает дополнительная сила натяжения  от действия центробежных сил

,                                                                                                                                                 (17)

где  - плотность материала ремня, кг/м3; А – площадь поперечного сечения ремня, м2. Значения плотности ремней : прорезиненных кордошнуровых и тканевых 1100-1200 кг/м3

20. Натяжение ветвей:

а) ведущей

F1= F0+0.5Ft +Fv,                                                                                        (18)

б) ведомой

,                                                                            (19)

21. Напряжение от силы  , МПа

;                                                                             (20)

22. Напряжение от центробежных сил , МПа.

(21)

23. Напряжение изгиба .

(22)

здесь  Е- модуль    упругости  материала ремня; для резинотканевых  ремней  = 100÷350 МПа

24. Максимальное напряжение

(23)

Максимальное напряжение не должно превышать предела выносливости    7 МПа  для резинотканевых ремней.

25. Сила,  действующая на валы:

Fb= 2 F0 sin α1/2                                        (24)

26. Проверка долговечности ремня:

а) число пробегов ремня в секунду U=[U], где                        (25)

[U]= 5c-1- для резинотканевых ремней

б) коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения

.                                                                         (26)

в) коэффициент учитывающий  периодичность нагрузки =2 при периодически изменяющейся  нагрузке от 0 до номинального значения; С=1 при постоянной нагрузке.

г) расчетная долговечность ремня

(27)

Рекомендуемая  долговечность  не менее 2000 часов.

Рис. 1 Пример выполнения схемы ременной передачи.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П1

Размеры плоскоременных шкивов  (мм)

(ГОСТ 23831-79)

| Диаметры шкивов D, мм |
| --- |
| 40,45,50,56,63,80,90,100,112,125,140,160,180,200,225,250,280,320,360,400, 450,500,560,630,710,800,900,1000,1120,1400,1600,1800,2000,2250,2800,3200, 3600,4000 |
| Ширина ремня b | Ширина обода шкива B | Стрелка выпуклости обода шкива | Ширина ремня b | Ширина обода шкива В | Стрелка выпуклости обода шкива |
| 30 40 50 60 70 75 | 40 50 60 70 85 85 | 1,0 1,5 | 80 85 90 100 125 - | 100 100 100 125 150 - | 1,5 2,0 |

Таблица П2

Число прокладок и ширина приводных

резинотканевых ремней по ГОСТ 23831-79

| Ширина ремней, мм | Число прокладок при прочности их, Н/мм ширины |
| --- | --- |
|  | 55 | 150 | 200 | 300 |
| 20, 25, 32, 40 50, 63, 71 80, 90, 100, 112 125, 140, 160 180, 200, 224, 250 280, 315 355 400, 450 500, 560 700 750, 800, 900, 1000, 1200 | 3-5 3-5 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 - - | - - 3-4 3-4 3-4 3-4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-6 | - - - 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-5 | - 3 - - 3 3 - - - 3-4 3-6 |
| Расчетная толщина тканевой прокладки ремней с резиновой прослойкой, мм | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

Таблица  П3

Ремни  плоские  приводные  резинотканевые  по  ГОСТ  23831-79

| Механические характеристики прокладок | Марка ткани для изготовления ремней |
| --- | --- |
|  | Б-800 | БКНЛ-БКНЛ-62 | ТА-150 ТК-150 | Тк-200-2 | ТА-300; ТК-300 |
| Номинальная прочность, Н/мм ширины, не менее: по основе по утку Максимально допускаемая рабочая нагрузка прокладки ро. Н/мм ширины. Поверхностная плотность прокладки ремня, кг/м2: без резиновой прослойки с резиновой прослойкой Расчетная толщина тканевой прокладки ремней с резиновой прослойкой, мм | 55 16 3 1,2 1,6 1,5 | 55 20 3 0,9 1,3 1,5 | 150 65 10 - 1,3 1,3 | 200 65 13 - 1,4 1,4 | 300 50 20 - 1,5 1,5 |
| Примечание: 1. Ткани прокладок ремней: Б-800-хлопчато-бумажные; БКНЛ-65 и БКНЛ-62- из комбинированных нитей полиэфир- хлопок; ТА-150, ТК-150, ТК-200-2, ТА-300 и ТК-300- из синтетических нитей. 2. Массу ремня Q, кг, вычисляют по формуле Q=(mz+(·1150)bl, где m -поверхностная плотность прокладки ремня, кг/м2; z - число прокладок; (- толщина обкладок, м; 1150- плотность резиновой обкладки, кг/м3; b - ширина ремня, м; l - длина ремня, м. |

Пример оформления рамки

В рамке заполняется:

КР – контрольная работа

ПМ – Прикладная механика

18.03.01 – шифр направления подготовки

12  -  номер варианта

## Варианты заданий

P1, кВт – мощность, передаваемая ремнем

n, об/мин – частота вращения двигателя

S, % - скольжение двигателя

– передаточное число ременной передачи

| № варианта | P1, кВт | n, об/мин | S, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,55 | 3000 | 8,5 | 2 |
| 2 | 0,75 | 1500 | 7,5 | 2,3 |
| 3 | 1,1 | 1000 | 8,0 | 2,6 |
| 4 | 1,5 | 750 | 7,0 | 2,9 |
| 5 | 2,2 | 3000 | 4,3 | 3,1 |
| 6 | 2,6 | 1500 | 4,0 | 3,3 |
| 7 | 3,0 | 1000 | 4,7 | 3,7 |
| 8 | 3,5 | 750 | 3,5 | 4,0 |
| 9 | 4,0 | 3000 | 3,3 | 4,4 |
| 10 | 4,7 | 1500 | 4,2 | 4,8 |
| 11 | 5,5 | 1000 | 3,3 | 5,0 |
| 12 | 6,1 | 750 | 3,1 | 2,1 |
| 13 | 6,8 | 3000 | 2,9 | 2,4 |
| 14 | 7,5 | 1500 | 3,0 | 2,7 |
| 15 | 7,9 | 1000 | 3,5 | 3,2 |
| 16 | 8,4 | 750 | 2,9 | 3,5 |
| 17 | 9,0 | 3000 | 4,4 | 3,8 |
| 18 | 9,6 | 1500 | 3,7 | 4,1 |
| 19 | 10,1 | 1000 | 2,1 | 4,5 |
| 20 | 10,8 | 750 | 3,5 | 4,9 |

Вопросы к защите контрольной работы

- К каким видам передач относится ременная передача?

- Как классифицируются ременные передачи?

- Области применения ременных передач?

- Почему в плоскоременной передаче один из шкивов обязательно делают выпуклым?

- Какая ветвь в ременной передаче ведущая, а какая ведомая?

- Как определяется передаточное число в ременной передаче?

- Как определяются диаметры шкивов?

- Как определяется угол обхвата  1 ?

- Как определяются силы в ветвях ремня?

- Как определяются напряжения в ветвях ремня?

Вопросы к экзамену

- Назначение передач.

- Кинематические  и силовые отношения в передачах.

- Классификация зубчатых передач

- Зацепление двух эвольвентных колес.

- Прямозубая цилиндрическая передача.

- Косозубая  цилиндрическая передача.

- Шевронная цилиндрическая передача.

- Классификация червячных передач.

- Основные параметры червяка.

- Основные параметры  червячного колеса.

- Особенности рабочего процесса и К.П.Д. червячной пары.

- Силы в зацеплении червячной пары.

- Нерегулируемые фрикционные передачи.

- Вариаторы.

- Классификация ременных передач.

- Детали ременных передач.

- Силы, действующие  в ветвях ремня.

- Напряжения в ветвях ремня. Силы, действующие на валы.

- Скольжение ремня и передаточное число.

- Конструкция цепной передачи.

- Приводные роликовые  цепи.

- Приводные втулочные цепи.

- Зубчатые цепи.

- Натяжные устройства в цепной передаче.

- Шаг и скорость цепи.

- Передаточное число и число зубьев звездочек в цепной передаче.

- Силы в ветвях цепи.

- Силы, действующие на валы цепной передачи.

- Классификация валов и осей.

- Элементы конструкции и материалы валов и осей.

- Проектировочный расчет валов.

- Классификация подшипников качения.

- Основные типы подшипников качения.

- Особенности рабочего процесса подшипников качения.

- Назначение муфт и виды смещения валов.

- Жесткие (глухие) муфты.

- Компенсирующие муфты.

- Упругие муфты.

- Управляемые муфты.

- Самодействующие муфты.

Рекомендуемая литература

  - Алексеева Н.А.  Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Алексеева [и др.] ; под ред. Е. А. Самойлова, В. В. Джамая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 423 с. — Режим доступа: http://www.biblio-online/ru/viewer/ ISBN 978-5-9916-8156-8. — ЭБС «ЮРАЙТ».

  - Буланов, Э. А. Детали машин. Расчет механических передач [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для академического бакалавриата / Э. А. Буланов. — 3-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые данные. М. : Издательство Юрайт, 2016. — 201 с. — Режим доступа: http://www.biblio-online/ru/viewer/  ISBN 978-5-9916-8187-2. — ЭБС «ЮРАЙТ».

  - Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Гурин, В. М. Замятин, А. М. Попов. Электрон. текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 366 с. — Режим доступа: http://www.biblio-online/ru/viewer/ — ISBN 978-5-9916-6296-3. — ЭБС «ЮРАЙТ»

  - Иванов, М. Н. Детали машин [Электронный ресурс]  : учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 15-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 с.— Режим доступа: http://www.biblio-online/ru/viewer/

ISBN 978-5-9916-3804-3. — ЭБС «ЮРАЙТ».

5. Михайлов, Ю. Б. Конструирование деталей механизмов и машин [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для академического бакалавриата / Ю. Б. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с.— Режим доступа: http://www.biblio-online/ru/viewer/ISBN 978-5-9916-5018-2. — ЭБС «ЮРАЙТ».

6. Тимофеев С.И. Детали машин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

7. Иванов М.Н. Детали машин.– М.: Высшая школа, 2008.

8. Андросов А.А. Расчет и проектирование деталей машин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

9. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин– М.: Высшая школа, 2007.

10. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. – Калининград: Янтарный сказ, 2004.

11. Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин. –  Москва: Альянс, 2005.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

1

КР ПМ 18.03.01. 12.